## Slide 1
MODELOWANIE QSAR / QSPR
Model QSPR przewidujący
adsorpcję zanieczyszczeń organicznych
na polipropylenie (PP)
Współczynnik LogKda

## Slide 2
CEL I KONTEKST
Po co przewidywać adsorpcję na mikroplastiku?
Problem. Mikroplastiki adsorbują na powierzchni zanieczyszczenia organiczne i przenoszą je, działając jak ich nośnik.
Co przewidujemy. LogKda — miara powinowactwa związku do polipropylenu.
Cel modelowania QSPR. Przewidzieć LogKda na podstawie obliczeniowych deskryptorów struktury — bez żmudnych pomiarów dla każdego związku osobno.
Pytanie badawcze
„Czy ze struktury związku można wiarygodnie
przewidzieć, jak silnie zaadsorbuje się on
na polipropylenie?”
1
Struktura związku — deskryptory LSER
2
Model QSPR — liniowa zależność
3
Predykcja LogKda — dla nowych związków

## Slide 3
DANE I KONTROLA JAKOŚCI
Dane: 35 związków, 6 deskryptorów LSER
35
Związki
organiczne, LogKda 0,59–7,0
6
Deskryptory
z 1998 dostępnych (LSER)
~1990
Odrzucono
deskryptorów PaDEL
70:30
Podział
uczący 24 / testowy 11
Dlaczego tylko 6 deskryptorów?
Przy n = 35 obiektach użycie ~1990 deskryptorów PaDEL daje p ≫ n → gwarantowane przeuczenie. Wybrano 6 chemicznie umotywowanych deskryptorów typu LSER: log D, M′w, εα, εβ, V′, π.
⚠ Podział uczący/testowy wykonano metodą Kennarda–Stone’a.
Metoda Kennarda–Stone'a wybiera związki do zbioru uczącego tak, aby jak najlepiej reprezentowały całą różnorodność chemiczną danych, dzięki czemu ocena modelu jest bardziej wiarygodna niż przy losowym podziale.

## Slide 4
ANALIZA DANYCH I SELEKCJA DESKRYPTORÓW
EDA i wybór pary {log D, εβ}
Rys. Macierz korelacji oraz zależności log D–LogKda i εβ–LogKda. Dominacja log D i dwuskupieniowa struktura danych.
log D dominuje
najsilniejszy predyktor (r = +0,88)
εα to predyktor pozorny
korelacja wynika z 2 farmaceutyków; w skupieniu hydrofobowym spada do −0,15 → odrzucony
Wybór: {log D, εβ}
VIF ≈ 1,03 — niemal ortogonalne; dwa nieskorelowane mechanizmy

## Slide 5
METODY
Metodyka — rzetelna walidacja bez przecieku
Podział danych
70:30: uczący n=24, testowy n=11. Dodatkowo podział systematyczny i 200 powtórzonych podziałów losowych.
Standaryzacja
Parametry skalowania liczone wyłącznie na zbiorze uczącym i przenoszone na testowy — bez przecieku informacji.
Selekcja i strojenie
Dobór deskryptorów i hiperparametrów tylko na danych treningowych (LOO-CV), nigdy na zbiorze walidacyjnym.
Modele
MLR (regresja wieloraka) · k-NN (k strojone) · drzewo decyzyjne CART. Ta sama para {log D, εβ}.

## Slide 6
PORÓWNANIE MODELI QSPR
Porównanie modeli — pojedynczy podział myli
Model | R² (TS) | Q² (CV) | Q²ext | RMSEP
MLR {log D, εβ} | 0,956 | 0,917 | 0,737 | 0,398
MLR {+π} | 0,958 | 0,911 | 0,748 | 0,389
k-NN (k=1) | 0,995 | 0,933 | 0,787 | 0,358
Drzewo decyzyjne | 0,974 | 0,889 | 0,801 | 0,346
Na jednym podziale modele wyglądają podobnie — to złudne. Zbiór testowy obejmował tylko LogKda 4,5–6,1 (czysta interpolacja). R²=0,995 dla k-NN to zapamiętywanie danych (k=1), nie predykcja.
Rys. MLR: wartości obserwowane vs przewidywane (TS — kółka, VS — kwadraty) oraz reszty.

## Slide 7
DECYDUJĄCY DOWÓD
Stabilność na 200 losowych podziałach
Q²ext na 200 podziałach
MLR {log D, εβ}
0,909 ± 0,035
min 0,78 · 0% < 0,5
k-NN (k=3)
0,730 ± 0,147
min 0,10 · szeroki rozrzut
Drzewo decyzyjne
0,797 ± 0,213
min −0,50 · wartości ujemne
MLR jest ~4–6× bardziej stabilny i nigdy nie zawodzi.

## Slide 8
DIAGNOSTYKA K-NN I DRZEWA
Dlaczego modele nieliniowe zawodzą
Rys. Dobór k w k-NN (LOO-CV) — optimum przy k=1 (zapamiętywanie). Ważność cech w drzewie — dominacja log D.
k-NN
Krzywa LOO-CV maleje monotonicznie: k=1 → 0,933, k=10 → 0,334. Najlepszy dopiero przy czystym zapamiętywaniu — brak generalizacji.
Wspólna wada
Oba zwracają tylko wartości z zakresu treningowego → nie potrafią ekstrapolować dla nowych związków.
Drzewo decyzyjne
Ważność log D = 0,969 vs εβ = 0,031. Predykcje skokowe, oparte na progach.

## Slide 9
WYBÓR NAJLEPSZEGO MODELU
Najwyższe R² ≠ najlepszy model
Wybrany model: MLR {log D, εβ}
Gdyby liczyło się samo R², wygrałby k-NN (R²=0,994) — najmniej rzetelny predyktor.
✓
Najstabilniejsza predykcja — Najwyższy i najwęższy Q²ext na 200 podziałach — bez ani jednej porażki.
✓
Najmniejsze przeuczenie — R²fit 0,939 vs Q²LOO 0,913 — minimalna luka. Dla k-NN: 0,994 vs 0,918.
✓
Pełna interpretowalność — Jawne równanie z mechanistycznie poprawnymi znakami współczynników.
✓
Zdolność do ekstrapolacji — k-NN i drzewo zwracają tylko wartości treningowe — dyskwalifikujące dla nowych związków.
Luka dopasowanie → predykcja (miara przeuczenia)
MLR
R²fit 0,939 → Q² 0,913 (Δ 0,026)
k-NN
R²fit 0,994 → Q² 0,918 (Δ 0,076)
Drzewo
R²fit 0,974 → Q² 0,885 (Δ 0,089)
Im krótszy pasek, tym mniejsze przeuczenie. MLR wygrywa.

## Slide 10
RÓWNANIE I MECHANIZM
Równanie modelu i interpretacja OECD
LogKda = 6,735 + 0,751·log D − 19,32·εβ
R² = 0,939 · R²adj = 0,935
Q²cv = 0,913 · F = 244,2 · n = 35
+ log D (lipofilowość)
Współczynnik standaryzowany +1,446
Wzrost hydrofobowości zwiększa adsorpcję na niepolarnej powierzchni PP — oddziaływania hydrofobowe oraz π–π dla związków aromatycznych. To czynnik dominujący (~2,3× silniejszy).
− εβ (zasadowość wiązania H)
Współczynnik standaryzowany −0,630
Zdolność do przyjmowania wiązania wodorowego sprzyja pozostawaniu związku w fazie wodnej, co obniża adsorpcję. Oba znaki są mechanistycznie poprawne i zgodne z literaturą.

## Slide 11
WALIDACJA MODELU — ZASADY OECD
Domena stosowalności (OECD)
Rys. Wykres Williamsa. Próg dźwigni h* = 0,257; granice ±3 reszty std.
Cztery zasady OECD — spełnione
Zdefiniowany punkt końcowy
LogKda na PP, jednoznaczny algorytm (MLR)
Jakość dopasowania i stabilność
R² 0,939, Q²cv 0,913, stabilny na 200 podziałach
Zdefiniowana domena stosowalności
wykres Williamsa; sulfadiazyna i trimetoprim wpływowe
Interpretacja mechanistyczna
hydrofobowość + zasadowość H — fizycznie poprawna

## Slide 12
RZECZYWISTA WALIDACJA ZEWNĘTRZNA
True external validation: naftalen i nitrobenzen
Naftalen
LogKda ≈ 3,50
Wewnątrz domeny (h = 0,083; najbliższy: fenantren).
Nitrobenzen
LogKda ≈ 1,81
Predykcja graniczna (h = 0,153). Leży w luce log D 1–4,2, brak nitroaromatów w zbiorze.
Modele nieliniowe zawodzą w luce danych:
Związek | MLR (wybrany) | k-NN (k=1) | Drzewo
Naftalen | 3,50 | 4,00 | 2,38
Nitrobenzen | 1,81 | 0,59 | 0,72
k-NN i drzewo „przyciągają” nitrobenzen do wartości farmaceutyku (0,59) — błędnie. To uzasadnia wybór modelu liniowego.

## Slide 13
Wnioski
1
Najlepszy model
MLR: LogKda = 6,735 + 0,751·log D − 19,32·εβ (R² 0,939; Q²cv 0,913). Wybrany za stabilność, brak przeuczenia i interpretowalność — nie za najwyższe R².
2
Modele nieliniowe odrzucone
k-NN i drzewo mają podobne dopasowanie, lecz są niestabilne i niezdolne do ekstrapolacji — dyskwalifikujące dla nowych związków.
3
Mechanizm
Sorpcja zdominowana przez hydrofobowość (sprzyja), z udziałem zasadowości H (przeciwdziała).
4
Walidacja zewnętrzna
Naftalen (3,5) — wiarygodny, wewnątrz domeny. Nitrobenzen (1,8) — graniczny, luka w danych.
Ograniczenia: mały zbiór (n=35), dwuskupieniowa struktura, luka log D 1–4,2, brak nitroaromatów.